## Slide 1
Junio de 2025
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica Línea de investigación: Control Automático
Presentación de resultados
Presentado por : Ana Seli Santana Marquina
Director: Dr. Victor Manuel Alvarado Martínez
Codirector: Dra. Ma Guadalupe López López
Revisores:
Dr. Manuel Adam Medina
Dr. Enrique Quintero-Mármol Márquez
Configuraciones de producción de bioetanol de segunda generación con pretratamiento de la biomasa.

## Slide 2
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Contenido
Introducción
Objetivos
Metas
Marco teórico
Sistema
Diseño de experimentos
Implementación
Resultados
Costos en la producción de bioetanol
Comparativa de resultados
Conclusiones
Cronograma
Referencias

## Slide 3: Introducción
Fig. 1 Quema de combustibles (Econoticias, 2020).
El consumo persistente de combustibles fósiles ha causado una reducción progresiva de estos recursos, y se estima que podrían agotarse en las próximas décadas. Por ello, a nivel mundial se están evaluando nuevas fuentes de energía que generen un impacto ambiental menor.(Avila, 2020).
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

## Slide 4: Objetivos
Objetivo General:
Análisis experimental de configuraciones de producción y pretratamientos de bioetanol de segunda generación hasta la fermentación.
Analizar experimentalmente los efectos del tamaño de partícula de biomasa, temperatura y tiempo de procesamiento para dos tipos de pretratamiento de bagazo de caña de azúcar, previos a la producción de bioetanol de segunda generación (2 G) mediante una hidrólisis y fermentación en etapas simultáneas (SSF).
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

## Slide 5: Objetivos Específicos
Diseñar los experimentos para analizar los tres factores considerados, con diferentes niveles, para mordicar los pretratamientos.
Acondicionar e instrumentar un reactor en lotes o tipo Batch para llevar a cabo separadamente las etapas de pretratamiento y SSF.
Diseñar e implementar un control de temperatura para operar el reactor en etapas de pretratamiento y SSF.
Aplicar experimentalmente dos tipos de pretratamiento de biomasa, el primero de tipo biológico con humus de lombriz y el segundo de tipo alcalino usando hidróxido de sodio.
Producir bioetanol de segunda generación por medio de una configuración SSF usando el bagazo pretratado con las condiciones definidas por el diseño de experimentos.
Evaluar y comparar los resultados de las etapas de pretratamiento de biomasa y producción de bioetanol mediante SSF, estableciendo la relación entre rendimiento de bioetanol, consumo energético de los procesos y costo de producción.
Análisis experimental de configuraciones de producción de bioetanol.
Diseño de control para las configuraciones de producción.
Pretratamientos de la biomasa, búsqueda de la mejor relación costo/producción.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

## Slide 6: Metas
Acondicionamiento de un prototipo de laboratorio para la producción de bioetanol a partir de bagazo de caña.
Diseño de experimentos que permitan analizar diferentes configuraciones de pretratamiento para producir bioetanol 2G.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Análisis de los efectos de las variables en el proceso pretratamiento-SSF, en términos de rendimiento del producto, consumo energético y costo de producción.
Definición de una configuración pretratamiento-SSF que establece la mejor relación costo-producción.

## Slide 7: Bioetanol
Fig. 2. Bagazo de caña (fotografía tomada 21/03 2023).
Considerado como un combustible ecológico, tipo de alcohol (Alcohol etílico), que es obtenido a partir de materia lignocelulosa, puede ser utilizado como sustituto de gasolina por sus propiedades (Ballesteros, 2002).
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

## Slide 8
Pre-pretratamientos
Destilación
Pretratamientos
Es un proceso de
Transformación.
Reducen la cantidad de lignina y hemicelulosa, generando un celulosa mas susceptible al ataque enzimático.
Hidrólisis y Fermentación
Tipos de hidrólisis:
Enzimática
Acido
Alcalina
Separación de una mezcla líquida por vaporización parcial.
Puede haber una reacción.
Etapas
Limpieza
Secado
Molienda (Reducción a de la biomasa)
Tipos:
Químico
Ácido
Alcalino
Mecánico
Térmico
Biológico
Acondicionamiento de la biomasa pretratada:
Filtrado
Enjuagado
Secado
Es un proceso que se realiza la hidrólisis de los polisacáridos convirtiéndolos en monosacáridos, todo esto en presencia de organismos fermentativos consumiendo los azúcares simples
SACARIFICACIÓN Y FERMENTACIÓN SIMULTÁNEA (SSF)
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

## Slide 9: Pretratamientos
Fig. 3. Pretratamiento .
  El procesamiento de biomasa lignocelulósica complementa la hidrólisis enzimática y ayuda a que los azúcares contenidos en la biomasa puedan ser metabolizados por microorganismos fermentadores (Riaño,2010).
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

## Slide 10
Fig. 4. Pretratamiento.
Pretratamientos
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

## Slide 11
Fig. 5. Diagrama del sistema.
Sistema
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
R

## Slide 12: Diseño de experimentos: Pretratamiento Biológico
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Figura 6 . Condiciones de operación fijas del reactor para el pretratamiento biológico del bagazo de caña.

## Slide 13: Diseño de experimentos: Pretratamiento Biológico
Cantidad de bagazo de caña | Cantidad de humus de lombriz | Volumen de la carga | Tiempo del pretratamiento carga de humus | Condiciones de agitación | 
3% p/v | 5% p/v | 6 l | 5 días | 10 s E/A* | 142 RPM
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
*Encendido/Apagado
Tabla 1 . Condiciones de operación fijas del reactor para el pretratamiento biológico del bagazo de caña.

## Slide 14: Diseño de experimentos: Pretratamiento Alcalino
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Fig 3. . Condiciones de operación fijas del reactor para el pretratamiento alcalino del bagazo de caña.

## Slide 15: Diseño de experimentos: Pretratamiento Alcalino
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Carga de bagazo | Carga de hidróxido de sodio | Volumen de la carga | Tiempo de pretratamiento | Condiciones de agitación | 
4% p/v | 2 % p/v | 6 l | 5400 | 10 s E/A* | 142 RPM
 |  |  | 7870 |  | 
*Encendido/Apagado
Tabla 2. Condiciones de operación del reactor para el pretratamiento alcalino del bagazo de caña.

## Slide 16: Diseño de experimentos: SSF
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Biomasa | Volumen | Carga de biomasa | Carga enzimática | Inoculo de levadura | Ph | Temperatura | Tiempo
Bagazo de caña | 2 l | 5% | 20 UPF/g | 10% | 5 | 43 °C | 48 h
*Encendido/Apagado
Tabla 3. Condiciones de operación fijas para el proceso de SSF

## Slide 17
Experimentación: Pre-pretratamiento
Fig. 6. Pre-pretratamiento, clasificación y limpieza del bagazo.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(a). Secado del bagazo.
(b). Cernido del bagazo.
(c). Clasificación final del bagazo.
(d). Pesaje del bagazo.

## Slide 18
Experimentación: Pretratamiento.
Fig. 7. Pasos para el Pretratamiento.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(a). Pesaje del bagazo.
(b). Limpieza del biorreactor.
(c). Adicionamiento de los insumos en el biorreactor.
(d). Sellado del reactor.

## Slide 19
Experimentación: Acondicionamiento
Fig. 8. Pasos para el acondicionamiento.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(a). Se quita el sellado del reactor.
(b). Se escurre el bagazo de caña.
(c). Se enjuaga en bagazo de caña.
(d). Se pone a secar el bagazo de caña.

## Slide 20
Experimentación: Hidrolisis y fermentación
Fig. 9. Pasos para la SSF.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(a). Pesaje de insumos.
(b). Los insumos se incorporan en el biorreactor.
(c). Se mide el Ph de la mezcla.
(d). Se conectan los sensores y se sella el biorreactor.

## Slide 21
Experimentación: Acondicionamiento en la hidrolisis y fermentación
Fig. 10. Pasos para el acondicionamiento de SSF.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(a). Se quita el sellado del biorreactor.
(b). Se mide el Ph de la mezcla.
(c). Se coloca la mezcla en un recipiente hermético.
(d). Se mide el porcentaje de alcohol.

## Slide 22
Número de experimento | Temperatura (°C) | Tamaño de bagazo | Consumo energético Pretratado (kWh) | Consumo energético SSF (kWh) | Producción de alcohol ( %)
1 | 45 | TNUB* | 4.55 | 2.8 | 11.5
2 |  | 1 cm | 3.81 | 2.7 | 14
3 | 40 | TNUB* | 2.77 | 2.56 | 11
4 |  | 1 cm | 2.81 | 1.74 | 11
5 | 30 | TNUB* | 4.55 | 2.7 | 11
6 |  | 1 cm | 1.11 | 3.01 | 11
Resultados: SSF Biológico
Tabla 4. SSF para pretratamiento bilógico.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
*Tamaño no uniforme de bagazo

## Slide 23
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
23
Fig. 11. Gráfica de la temperatura con el control a pretratamiento alcalino.
Implementación : control PID para pretratamiento biológico

## Slide 24
Resultados: Pretratamiento Alcalino
Tabla 5. Pretratamiento Alcalino con bagazo de caña para 3 temperaturas.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Número de pretratamiento | Temperatura (°C) | Tamaño de bagazo | Tiempo (s) | Consumo energético (kWh)
1 | 95 | TNUB* | 5400 | 0.66
2 |  |  | 7870 | 0.81
3 |  | 1 cm | 5400 | 0.74
4 |  |  | 7870 | 0.86
5 | 90 | TNUB* | 5400 | 0.71
6 |  |  | 7870 | 0.7
7 |  | 1 cm | 5400 | 0.74
8 |  |  | 7870 | 0.6
9 | 80 | TNUB* | 5400 | 0.67
10 |  |  | 7870 | 0.63
11 |  | 1 cm | 5400 | 0.78
12 |  |  | 7870 | 0.8

## Slide 25
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
25
Implementación : control PID
Fig. 12. Gráfica de la temperatura con el control en pretratamiento alcalino a 95 ° C, 90° C y 80° C .

## Slide 26
Resultados: SSF Alcalino
Tabla 6. SSF para pretratamiento Alcalino con bazo de caña.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Número de experimento | Temperatura (°C) | Tamaño de bagazo | Tiempo (s) | Consumo energético Pretratado (kWh) | Consumo energético SSF (kWh) | Producción de alcohol ( %)
1 | 95 | TNUB | 5400 | 0.66 | 1.95 | 13
2 |  |  | 7870 | 0.81 | 2.74 | 13
3 |  | 1 cm | 5400 | 0.74 | 1.41 | 10
4 |  |  | 7870 | 0.86 | 2.78 | 17
5 | 90 | TNUB | 5400 | 0.71 | 1.87 | 12
6 |  |  | 7870 | 0.7 | 1.88 | 13
7 |  | 1 cm | 5400 | 0.74 | 2.63 | 13
8 |  |  | 7870 | 0.6 | 2.88 | 11
9 | 80 | TNUB | 5400 | 0.67 | 1.84 | 13
10 |  | 1 cm | 5400 | 0.8 | 2.58 | 13

## Slide 27
Fig. 13. Gráfica de la temperatura con el control con temperatura en SSF con pretratamiento biológico a 43 °C.
Implementación : control PID para SSF
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

## Slide 28
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Núm. de experimento | Temperatura (°C) | Tamaño de bagazo | Consumo energético (kWh) | Costos ($ USD)
1 | 45 | TNUB | 4.55 | 0.294
2 |  | 1 cm | 3.81 | 0.246
3 | 40 | TNUB | 2.77 | 0.179
4 |  | 1 cm | 2.81 | 0.181
5 | 30 | TNUB | 0.75 | 0.048
6 |  | 1 cm | 1.11 | 0.071
Tabla 7. Energía consumida para pretratamiento biológico y su costo en (\$ USD).

## Slide 29
Costos en la producción de bioetanol
Tabla 8. Costos para la producción de bioetanol con pretratamiento alcalino.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Material | Costo de kg/L ($ USD) | Cantidad por pretratamiento (g/ml) | Costo de lo utilizado más envío ($ USD)
Hidróxido de sodio | 37.9 | 120g | 5.06
Bagazo de caña | 0.95 | 240 g | 0.25
Agua desmineralizada | 0.68 | 6000 ml | 5.38

## Slide 30
Tabla 9. SSF para pretratamiento alcalino con bagazo de caña.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Número de pretratamiento | Temperatura (°C) | Tamaño de bagazo | Tiempo (s) | Consumo energético (kWh) | Costos ($ USD)
1 | 95 | TNUB* | 5400 | 0.66 | 0.88968
2 |  |  | 7870 | 0.81 | 1.09188
3 |  | 1 cm | 5400 | 0.74 | 0.04786
4 |  |  | 7870 | 0.86 | 0.055
5 | 90 | TNUB* | 5400 | 0.71 | 0.88968
6 |  |  | 7870 | 0.7 | 0.9436
7 |  | 1 cm | 5400 | 0.74 | 0.0388
8 |  |  | 7870 | 0.6 | 0.047865
9 | 80 | TNUB* | 5400 | 0.67 | 0.90316
10 |  | 1 cm | 7870 | 0.8 | 0.05045

## Slide 31
Costos en la producción de bioetanol para SSF
Tabla 10. Costos del material para la etapa de SSF.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Material | Costo de kg/L ($ USD) | Cantidad por pretratamiento (g/ml) | Costo de lo utilizado más envío ($ USD)
Saccharomyces cerevisiae | 4798.4 | 1.85 ml | 8.9
Ácido cítrico | 4.27 | 5 g | 0.04
Levadura activa | 14.39 | 160 g | 2.37
Agua desmineralizada | 0.68 | 2 l | 1.57

## Slide 32
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Tabla 11. Consumo energético en SSF con bagazo de caña pretratado Biológicamente
Núm. de experimento | Temperatura (°C) | Tamaño de bagazo | Consumo energético (kWh) | Costos ($ USD)
1 | 45 | TNUB | 2.8 | 0.18
2 |  | 1 cm | 2.7 | 0.17
3 | 40 | TNUB | 2.56 | 0.16
4 |  | 1 cm | 1.74 | 0.11
5 | 30 | TNUB | 2.7 | 0.17
6 |  | 1 cm | 3.01 | 0.19

## Slide 33
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Tabla 12. El costo de la energía consumida para la etapa de SSF con bagazo pretratada mediante un proceso alcalino.
Número de pretratamiento | Temperatura (°C) | Tamaño de bagazo | Tiempo (s) | Consumo energético (kWh) | Costos ($ USD)
1 | 95 | TNUB* | 5400 | 1.95 | 0.12
2 |  |  | 7870 | 2.74 | 0.17
3 |  | 1 cm | 5400 | 1.41 | 0.09
4 |  |  | 7870 | 2.78 | 0.17
5 | 90 | TNUB* | 5400 | 1.87 | 0.12
6 |  |  | 7870 | 1.88 | 0.121
7 |  | 1 cm | 5400 | 2.63 | 0.17
8 |  |  | 7870 | 2.88 | 0.18
9 | 80 | TNUB* | 5400 | 1.84 | 0.11
10 |  | 1 cm | 7870 | 2.58 | 0.16

## Slide 34
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Tabla 13. Comparativa del gasto energético.
Prueba | Total de costo por pretratamiento | Gasto energético promedio ($ USD) | Gasto total ($ USD) | Producción de alcohol obtenido (%)
Pretratamiento biológico, SSF Y acondicionamiento | 20.13 | 0.33 | 19.58 | 11.15
Pretratamiento alcalino, SSF Y acondicionamiento | 25.09 | 0.18 | 24.49 | 12.8

## Slide 35
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(a) Producción de bioetanol con pretratamiento biológico con bagazo de caña de TNUB.
(b) Producción de bioetanol con pretratamiento biológico con bagazo de caña de 1 cm.
Fig 14. Producción de bioetanol con pretratamiento biológico.

## Slide 36
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(a) Producción de bioetanol con pretratamiento alcalino con bagazo de caña de TNUB.
(b) Producción de bioetanol con pretratamiento alcalino con bagazo de caña de 1 cm.
Fig 15. Producción de bioetanol con pretratamiento alcalino.

## Slide 37
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Fig 16. Consumo energético para los dos tipos de pretratamiento.

## Slide 38
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Fig 17. Consumo energético para SSF.

## Slide 39
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Fig 18. Costo de los insumos y consumo energético para SSF.

## Slide 40
Conclusiones
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
El pretratamiento con hidróxido de sodio genera una mayor producción promedio de bioetanol en comparación con el humus de lombriz, la diferencia en rendimiento no justifica necesariamente su uso frente al pretratamiento biológico. Este último permite obtener una producción similar con un costo aproximadamente 5 dólares menor, además de presentar una ventaja ambiental clave: no contamina de la misma manera que el hidróxido de sodio, lo que lo convierte en una alternativa más sostenible.

## Slide 41
Aportaciones
Se obtuvo bioetanol hasta la etapa de fermentación.
Se realizo un control para la temperatura dentro del reactor.
Se realizaron pruebas para la producción de bioetanol 2G en un biorreactor tipo Batch.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

## Slide 42
Cumplimiento de requisitos
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

## Slide 43: Cronograma
 |  | Junio 2024 | Julio 2024 | Agosto 2024 | Septiembre 2024 | Octubre 2024 | Noviembre 2024
1. Estado del arte. | Programado |  |  |  |  |  | 
 | Realizado |  |  |  |  |  | 
2. Diseño del control. | Programado |  |  |  |  |  | 
 | Realizado |  |  |  |  |  | 
3. Implementación del control. | Programado |  |  |  |  |  | 
 | Realizado |  |  |  |  |  | 
4.Pretratamientos alcalino. | Programado |  |  |  |  |  | 
 | Realizado |  |  |  |  |  | 
5. Hidrolisis y fermentación. | Programado |  |  |  |  |  | 
 | Realizado |  |  |  |  |  | 
5. Presentación de resultados | Programado |  |  |  |  |  | 
 | Realizado |  |  |  |  |  | 
Tabla 4. Cronograma de 4° semestre.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

## Slide 44: Referencias bibliográficas
(Arturo Figueroa Arcos, 2022) Arturo Figueroa Arcos, Víctor M. Alvarado, Guadalupe López López (2022). Evaluación experimental del proceso de producción de bioetanol de segunda generación y análisis de variables en el proceso. Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
(Ballesteros, 2002). Ballesteros, I. (2002). Proceso de sacarificación y fermentación simultánea para la conversión de la fracción celulósica del residuo de la extracción del aceite de oliva en etanol. Grasas y Aceites, 53, 282-288.
(Riaño, 2010)A. S., Morales, A. G., Hernández, J. M., & Barrero, C. R. (2010). Producción de bioetanol a partir de subproductos agroindustriales lignocelulósicos. Tumbaga, 1(5), 61-91.
(Reyna Martínez, 2019) Reyna Martínez, R., Morales Martínez, T. K., Castillo Quiroz, D., Contreras Esquivel, J. C., and Ríos González, L. J. (2019). Pretratamiento fúngico de biomasa de agave lechuguilla torr. para la producción de etanol. Revista mexicana de ciencias forestales.
(Felipe,2008). Diseño, Construcción y Pruebas de un Prototipo para la Producción de Biodiesel a Partir de Aceites Provenientes de Recursos Renovables.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico