## Slide 1
Junio de 2025
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica Línea de investigación: Control Automático
Presentación de resultados
Presentado por : Ana Seli Santana Marquina
Director: Dr. Victor Manuel Alvarado Martínez
Codirector: Dra. Ma Guadalupe López López
Revisores:
Dr. Manuel Adam Medina
Dr. Enrique Quintero-Mármol Márquez
Configuraciones de producción de bioetanol de segunda generación con pretratamiento de la biomasa.

## Slide 2
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Contenido
Introducción
Objetivos
Metas
Marco teórico
Sistema
Diseño de experimentos
Implementación
Resultados
Costos en la producción de bioetanol
10. Comparativa de resultados
11. Conclusiones
12. Cronograma
13. Referencias

## Slide 3
Fig. 1 Quema de combustibles (Econoticias, 2020).
El consumo persistente de combustibles fósiles ha causado una reducción progresiva de estos recursos, y se estima que podrían agotarse en las próximas décadas. Por ello, a nivel mundial se están evaluando nuevas fuentes de energía que generen un impacto ambiental menor (Avila, 2020).
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Introducción

## Slide 4
Analizar experimentalmente los efectos del tamaño de partícula de biomasa, temperatura y tiempo de procesamiento para dos tipos de pretratamiento de bagazo de caña de azúcar, previos a la producción de bioetanol de segunda generación (2 G) mediante una hidrólisis y fermentación en etapas simultáneas (SSF)
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Objetivo General

## Slide 5
Diseñar los experimentos para analizar los tres factores considerados, con diferentes niveles, para mordicar los pretratamientos.
Acondicionar e instrumentar un reactor en lotes o tipo Batch para llevar a cabo separadamente las etapas de pretratamiento y SSF.
Diseñar e implementar un control de temperatura para operar el reactor en etapas de pretratamiento y SSF.
Aplicar experimentalmente dos tipos de pretratamiento de biomasa, el primero de tipo biológico con humus de lombriz y el segundo de tipo alcalino usando hidróxido de sodio.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Objetivos Específicos

## Slide 6
Producir bioetanol de segunda generación por medio de una configuración SSF usando el bagazo pretratado con las condiciones definidas por el diseño de experimentos.
Evaluar y comparar los resultados de las etapas de pretratamiento de biomasa y producción de bioetanol mediante SSF, estableciendo la relación entre rendimiento de bioetanol, consumo energético de los procesos y costo de producción.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Objetivos Específicos

## Slide 7
Acondicionamiento de un prototipo de laboratorio para la producción de bioetanol a partir de bagazo de caña.
Diseño de experimentos que permitan analizar diferentes configuraciones de pretratamiento para producir bioetanol 2G.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Análisis de los efectos de las variables en el proceso pretratamiento-SSF, en términos de rendimiento del producto, consumo energético y costo de producción.
Definición de una configuración pretratamiento-SSF que establece la mejor relación costo-producción.
Metas

## Slide 8
Fig. 2. Bagazo de caña (fotografía tomada 21/03 2023).
Considerado como un combustible ecológico, tipo de alcohol (Alcohol etílico), que es obtenido a partir de materia lignocelulosa, puede ser utilizado como sustituto de gasolina por sus propiedades (Ballesteros, 2002).
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Bioetanol

## Slide 9
Pre-pretratamientos
Destilación
Pretratamientos
Es un proceso de
Transformación.
Reducen la cantidad de lignina y hemicelulosa, generando un celulosa mas susceptible al ataque enzimático.
Hidrólisis y Fermentación
Tipos de hidrólisis:
Enzimática
Acido
Alcalina
Separación de una mezcla líquida por vaporización parcial.
Puede haber una reacción.
Etapas
Limpieza
Secado
Molienda (Reducción a de la biomasa)
Tipos:
Químico
Ácido
Alcalino
Mecánico
Térmico
Biológico
Acondicionamiento de la biomasa pretratada:
Filtrado
Enjuagado
Secado
Es un proceso que se realiza la hidrólisis de los polisacáridos convirtiéndolos en monosacáridos, todo esto en presencia de organismos fermentativos consumiendo los azúcares simples
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
SACARIFICACIÓN Y FERMENTACIÓN SIMULTÁNEA (SSF)

## Slide 10: Pretratamientos
Fig. 3. Pretratamiento .
  El procesamiento de biomasa lignocelulósica complementa la hidrólisis enzimática y ayuda a que los azúcares contenidos en la biomasa puedan ser metabolizados por microorganismos fermentadores (Riaño,2010).
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

## Slide 11
Fig. 4. Pretratamiento.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Pretratamiento

## Slide 12
Fig. 5. Diagrama del sistema.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
R
Sistema

## Slide 13
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Figura 6 . Condiciones de operación fijas del reactor para el pretratamiento biológico del bagazo de caña.
Diseño de experimentos: Pretratamiento Biológico

## Slide 14
Cantidad de bagazo de caña | Cantidad de humus de lombriz | Volumen de la carga | Tiempo del pretratamiento carga de humus | Condiciones de agitación | 
3% p/v | 5% p/v | 6 l | 5 días | 10 s E/A* | 142 RPM
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
*Encendido/Apagado
Tabla 1 . Condiciones de operación fijas del reactor para el pretratamiento biológico del bagazo de caña.
Diseño de experimentos: Pretratamiento Biológico

## Slide 15
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Fig 7 . Condiciones de operación fijas del reactor para el pretratamiento alcalino del bagazo de caña.
Diseño de experimentos: Pretratamiento Alcalino

## Slide 16
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Carga de bagazo | Carga de hidróxido de sodio | Volumen de la carga | Tiempo de pretratamiento | Condiciones de agitación | 
4% p/v | 2 % p/v | 6 l | 5400 | 10 s E/A* | 142 RPM
 |  |  | 7870 |  | 
*Encendido/Apagado
Tabla 2. Condiciones de operación del reactor para el pretratamiento alcalino del bagazo de caña.
Diseño de experimentos: Pretratamiento Alcalino

## Slide 17
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Biomasa | Volumen | Carga de biomasa | Carga enzimática | Inoculo de levadura | Ph | Temperatura | Tiempo
Bagazo de caña | 2 l | 5% | 20 UPF/g | 10% | 5 | 43 °C | 48 h
*Encendido/Apagado
Tabla 3. Condiciones de operación fijas para el proceso de SSF
Diseño de experimentos: SSF

## Slide 18
Fig. 8. Pre-pretratamiento, clasificación y limpieza del bagazo.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(a). Secado del bagazo.
(b). Cernido del bagazo.
(c). Clasificación final del bagazo.
(d). Pesaje del bagazo.
Experimentación: Pre-pretratamiento

## Slide 19
Fig. 9. Pasos para el Pretratamiento.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(a). Pesaje del bagazo.
(b). Limpieza del biorreactor.
(c). Adicionamiento de los insumos en el biorreactor.
(d). Sellado del reactor.
Experimentación: Pretratamiento

## Slide 20
Fig. 10. Pasos para el acondicionamiento.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(a). Se quita el sellado del reactor.
(b). Se escurre el bagazo de caña.
(c). Se enjuaga en bagazo de caña.
(d). Se pone a secar el bagazo de caña.
Experimentación: Acondicionamiento

## Slide 21
Fig. 11. Pasos para la SSF.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(a). Pesaje de insumos.
(b). Los insumos se incorporan en el biorreactor.
(c). Se mide el Ph de la mezcla.
(d). Se conectan los sensores y se sella el biorreactor.
Experimentación: Hidrolisis y fermentación

## Slide 22
Fig. 12. Pasos para el acondicionamiento de SSF.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(a). Se quita el sellado del biorreactor.
(b). Se mide el Ph de la mezcla.
(c). Se coloca la mezcla en un recipiente hermético.
(d). Se mide el porcentaje de alcohol.
Experimentación: Acondicionamiento en la hidrolisis y fermentación

## Slide 23
Número de experimento | Temperatura (°C) | Tamaño de bagazo | Consumo energético Pretratado (kWh) | Consumo energético SSF (kWh) | Producción de alcohol ( %)
1 | 45 | TNUB* | 4.55 | 2.8 | 11.5
2 |  | 1 cm | 3.81 | 2.7 | 14
3 | 40 | TNUB* | 2.77 | 2.56 | 11
4 |  | 1 cm | 2.81 | 1.74 | 11
5 | 30 | TNUB* | 4.55 | 2.7 | 11
6 |  | 1 cm | 1.11 | 3.01 | 11
Tabla 4. SSF para pretratamiento bilógico.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
*Tamaño no uniforme de bagazo
(Comisión Federal de Electricidad (CFE), 2023)
Resultados: SSF Biológico

## Slide 24
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
24
Fig. 13. Gráfica de la temperatura con el control a pretratamiento alcalino.
Implementación: control PID para pretratamiento biológico

## Slide 25
Tabla 5. Pretratamiento Alcalino con bagazo de caña para 3 temperaturas.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Número de pretratamiento | Temperatura (°C) | Tamaño de bagazo | Tiempo (s) | Consumo energético (kWh)
1 | 95 | TNUB | 5400 | 0.66
2 |  |  | 7870 | 0.81
3 |  | 1 cm | 5400 | 0.74
4 |  |  | 7870 | 0.86
5 | 90 | TNUB | 5400 | 0.71
6 |  |  | 7870 | 0.7
7 |  | 1 cm | 5400 | 0.74
8 |  |  | 7870 | 0.6
9 | 80 | TNUB | 5400 | 0.67
10 |  |  | 7870 | 0.63
11 |  | 1 cm | 5400 | 0.78
12 |  |  | 7870 | 0.8
Resultados: Pretratamiento Alcalino

## Slide 26
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
26
Fig. 14. Gráfica de la temperatura con el control en pretratamiento alcalino a 95 ° C, 90° C y 80° C .
Implementación: control PID

## Slide 27
Tabla 6. SSF para pretratamiento Alcalino con bazo de caña.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Número de experimento | Temperatura (°C) | Tamaño de bagazo | Tiempo (s) | Consumo energético Pretratado (kWh) | Consumo energético SSF (kWh) | Producción de alcohol ( %)
1 | 95 | TNUB | 5400 | 0.66 | 1.95 | 13
2 |  |  | 7870 | 0.81 | 2.74 | 13
3 |  | 1 cm | 5400 | 0.74 | 1.41 | 10
4 |  |  | 7870 | 0.86 | 2.78 | 17
5 | 90 | TNUB | 5400 | 0.71 | 1.87 | 12
6 |  |  | 7870 | 0.7 | 1.88 | 13
7 |  | 1 cm | 5400 | 0.74 | 2.63 | 13
8 |  |  | 7870 | 0.6 | 2.88 | 11
9 | 80 | TNUB | 5400 | 0.67 | 1.84 | 13
10 |  | 1 cm | 5400 | 0.8 | 2.58 | 13
Resultados: SSF Alcalino

## Slide 28
Fig. 15. Gráfica de la temperatura con el control con temperatura en SSF con pretratamiento biológico a 43 °C.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Implementación: control PID para SSF

## Slide 29
Tabla 8. Costos para la producción de bioetanol con pretratamiento alcalino.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Material | Costo de kg/L ($ USD) | Cantidad por pretratamiento (g/ml) | Costo de lo utilizado más envío ($ USD)
Humus de lombriz | 0.29 | 300 g | 0.16
Bagazo de caña | 0.95 | 180 g | 0.19
Agua desmineralizada | 0.68 | 6000 ml | 5.38
Costos: Pretratamiento biológico

## Slide 30
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Núm. de experimento | Temperatura (°C) | Tamaño de bagazo | Consumo energético (kWh) | Costos ($ USD)
1 | 45 | TNUB | 4.55 | 0.294
2 |  | 1 cm | 3.81 | 0.246
3 | 40 | TNUB | 2.77 | 0.179
4 |  | 1 cm | 2.81 | 0.181
5 | 30 | TNUB | 0.75 | 0.048
6 |  | 1 cm | 1.11 | 0.071
Tabla 7. Energía consumida para pretratamiento biológico y su costo en ($ USD).
Costos: Pretratamiento biológico

## Slide 31
Tabla 8. Costos para la producción de bioetanol con pretratamiento alcalino.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Material | Costo de kg/L ($ USD) | Cantidad por pretratamiento (g/ml) | Costo de lo utilizado más envío ($ USD)
Hidróxido de sodio | 37.9 | 120g | 5.06
Bagazo de caña | 0.95 | 240 g | 0.25
Agua desmineralizada | 0.68 | 6000 ml | 5.38
Costos: Pretratamiento alcalino

## Slide 32
Tabla 9. SSF para pretratamiento alcalino con bagazo de caña.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Número de pretratamiento | Temperatura (°C) | Tamaño de bagazo | Tiempo (s) | Consumo energético (kWh) | Costos ($ USD)
1 | 95 | TNUB | 5400 | 0.66 | 0.88968
2 |  |  | 7870 | 0.81 | 1.09188
3 |  | 1 cm | 5400 | 0.74 | 0.04786
4 |  |  | 7870 | 0.86 | 0.055
5 | 90 | TNUB | 5400 | 0.71 | 0.88968
6 |  |  | 7870 | 0.7 | 0.9436
7 |  | 1 cm | 5400 | 0.74 | 0.0388
8 |  |  | 7870 | 0.6 | 0.047865
9 | 80 | TNUB | 5400 | 0.67 | 0.90316
10 |  | 1 cm | 7870 | 0.8 | 0.05045
Costos: Pretratamiento alcalino

## Slide 33
Tabla 10. Costos del material para la etapa de SSF.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Material | Costo de kg/L ($ USD) | Cantidad por pretratamiento (g/ml) | Costo de lo utilizado más envío ($ USD)
Saccharomyces cerevisiae | 4798.4 | 1.85 ml | 8.9
Ácido cítrico | 4.27 | 5 g | 0.04
Levadura activa | 14.39 | 160 g | 2.37
Agua desmineralizada | 0.68 | 2 l | 1.57
Costos en la producción de bioetanol para SSF

## Slide 34
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Tabla 11. Consumo energético en SSF con bagazo de caña pretratado Biológicamente
Núm. de experimento | Temperatura (°C) | Tamaño de bagazo | Consumo energético (kWh) | Costos ($ USD)
1 | 45 | TNUB | 2.8 | 0.18
2 |  | 1 cm | 2.7 | 0.17
3 | 40 | TNUB | 2.56 | 0.16
4 |  | 1 cm | 1.74 | 0.11
5 | 30 | TNUB | 2.7 | 0.17
6 |  | 1 cm | 3.01 | 0.19
Costos para SSF con pretratamiento biológico

## Slide 35
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Tabla 12. El costo de la energía consumida para la etapa de SSF con bagazo pretratada mediante un proceso alcalino.
Número de pretratamiento32 | Temperatura (°C) | Tamaño de bagazo | Tiempo (s) | Consumo energético (kWh) | Costos ($ USD)
1 | 95 | TNUB | 5400 | 1.95 | 0.12
2 |  |  | 7870 | 2.74 | 0.17
3 |  | 1 cm | 5400 | 1.41 | 0.09
4 |  |  | 7870 | 2.78 | 0.17
5 | 90 | TNUB | 5400 | 1.87 | 0.12
6 |  |  | 7870 | 1.88 | 0.121
7 |  | 1 cm | 5400 | 2.63 | 0.17
8 |  |  | 7870 | 2.88 | 0.18
9 | 80 | TNUB | 5400 | 1.84 | 0.11
10 |  | 1 cm | 7870 | 2.58 | 0.16
Costos para SSF con pretratamiento alcalino

## Slide 36
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Tabla 13. Comparativa del gasto energético.
Prueba | Total de costo por pretratamiento | Gasto energético promedio ($ USD) | Gasto total ($ USD) | Producción de alcohol obtenido (%)
16 | 20.13 | 0.33 | 19.58 | 11.15
Pretratamiento alcalino, SSF Y acondicionamiento | 25.09 | 0.18 | 24.49 | 12.8
Comparativa de gastos promedio.

## Slide 37
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(a) Producción de bioetanol con pretratamiento biológico con bagazo de caña de TNUB.
(b) Producción de bioetanol con pretratamiento biológico con bagazo de caña de 1 cm.
Fig. 16. Producción de bioetanol con pretratamiento biológico.
Comparativa de producción de bioetanol con pretratamiento bilógico

## Slide 38
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(a) Producción de bioetanol con pretratamiento alcalino con bagazo de caña de TNUB.
(b) Producción de bioetanol con pretratamiento alcalino con bagazo de caña de 1 cm.
Fig. 17. Producción de bioetanol con pretratamiento alcalino.
Comparativa de producción de bioetanol con pretratamiento alcalino

## Slide 39
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Fig. 16. Consumo energético para los dos tipos de pretratamiento.
Comparativa de consumo energético promedio en pretratamientos

## Slide 40
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Fig. 17. Consumo energético para SSF.
Comparativa de consumo energético promedio en SSF

## Slide 41
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Fig. 18. Costo de los insumos y consumo energético para SSF.
Comparativa de costos totales utilizando dos tipos de pretratamientos.

## Slide 42
Conclusiones
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
El pretratamiento con hidróxido de sodio genera una mayor producción promedio de bioetanol en comparación con el humus de lombriz, la diferencia en rendimiento no justifica necesariamente su uso frente al pretratamiento biológico. Este último permite obtener una producción similar con un costo aproximadamente 5 dólares menor, además de presentar una ventaja ambiental clave: no contamina de la misma manera que el hidróxido de sodio, lo que lo convierte en una alternativa más sostenible.
Fig. 19. Planta.

## Slide 43
Aportaciones
Se obtuvo bioetanol hasta la etapa de fermentación.
Se realizo un control para la temperatura dentro del reactor.
Se realizaron pruebas para la producción de bioetanol 2G en un biorreactor tipo Batch.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

## Slide 44
Cumplimiento de requisitos
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

## Slide 45: Cronograma
 |  | Junio 2024 | Julio 2024 | Agosto 2024 | Septiembre 2024 | Octubre 2024 | Noviembre 2024
1. Estado del arte. | Programado |  |  |  |  |  | 
 | Realizado |  |  |  |  |  | 
2. Diseño del control. | Programado |  |  |  |  |  | 
 | Realizado |  |  |  |  |  | 
3. Implementación del control. | Programado |  |  |  |  |  | 
 | Realizado |  |  |  |  |  | 
4.Pretratamientos alcalino. | Programado |  |  |  |  |  | 
 | Realizado |  |  |  |  |  | 
5. Hidrolisis y fermentación. | Programado |  |  |  |  |  | 
 | Realizado |  |  |  |  |  | 
5. Presentación de resultados | Programado |  |  |  |  |  | 
 | Realizado |  |  |  |  |  | 
Tabla 4. Cronograma de 4° semestre.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

## Slide 46: Cronograma
Tabla 4. Cronograma general.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

## Slide 47: Referencias bibliográficas
(Arturo Figueroa Arcos, 2022) Arturo Figueroa Arcos, Víctor M. Alvarado, Guadalupe López López (2022). Evaluación experimental del proceso de producción de bioetanol de segunda generación y análisis de variables en el proceso. Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
(Ballesteros, 2002). Ballesteros, I. (2002). Proceso de sacarificación y fermentación simultánea para la conversión de la fracción celulósica del residuo de la extracción del aceite de oliva en etanol. Grasas y Aceites, 53, 282-288.
(Riaño, 2010)A. S., Morales, A. G., Hernández, J. M., & Barrero, C. R. (2010). Producción de bioetanol a partir de subproductos agroindustriales lignocelulósicos. Tumbaga, 1(5), 61-91.
(Reyna Martínez, 2019) Reyna Martínez, R., Morales Martínez, T. K., Castillo Quiroz, D., Contreras Esquivel, J. C., and Ríos González, L. J. (2019). Pretratamiento fúngico de biomasa de agave lechuguilla torr. para la producción de etanol. Revista mexicana de ciencias forestales.
(Felipe,2008). Diseño, Construcción y Pruebas de un Prototipo para la Producción de Biodiesel a Partir de Aceites Provenientes de Recursos Renovables.
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico